## Slide 1
Modélisation et Optimisation de l’architecture électrique d’un avion
J. Rigal, A. Slimani Houti, C. Flochlay,
H. Chardin, A. Walker

## Slide 2
Plan de la présentation
Introduction / Contexte
Description du modèle théorique
Optimisation
Simulations & résultats
Conclusion

## Slide 3
Introduction et Contexte
I.1 Les MEA
I.2 Différentes architectures

## Slide 4
MEA: More Electric Aircraft
Consiste, grâce au progrès technologique, à remplacer les pièces entrainées par des moyens hydrauliques, pneumatiques ou thermiques par des moyens électriques.
Enjeux :
Diminution des émissions de gaz à effet de serre
Coûts d'exploitation
Services sûrs et confortables
[1] C. Wang, J. Chen, J. Chen. Investigation on the selection of electric power system architecture for future more electric aircraft. IEEE Transactions on Transportation Electrification, 4(2) :563–576, 2018.

## Slide 5
Architecture réseau des MEA
Tableau 1 - Synthèse sur la classification des EPS
[1] C. Wang, J. Chen, J. Chen. Investigation on the selection of electric power system architecture for future more electric aircraft. IEEE Transactions on Transportation Electrification, 4(2) :563–576, 2018.
[2] O. Langlois, E. Foch, " De l’avion plus électrique à l’avion tout électrique : état de l’art et prospective sur les réseaux de bord," Journal sur l’enseignement des sciences et technologies de l’information et des systèmes, Volume 4, Hors-Série 1, 1 (2005)

## Slide 6
Modèle Retenu – EPS-A3
[3] Pengfei Tu Tianyang Zhao Qianwen Xu, Yan Xu and Peng Wang. Systematic reliability modeling and evaluation for on-board power systems of more electric aircrafts. IEEE Transactions on Power Systems, 34(4) :3264–3273, 2019.
Figure 2 - Architecture EPS-A3 [3]
Boeing B787
Hybride HVAC/HVDC
Dans cette architecture, on travaille avec la partie DC, ce qui correspond à l’ATRU (Auto Transformer Rectifier Unit)

## Slide 7
II. Description du modèle théorique
II.1 Simplification du modèle
II.2 Le rôle du supraconducteur

## Slide 8
Modèle simplifié
[4] M. Cupelli, F. Ponci, G. Sulligoi, A. Vicenzutti, C. S. Edrington, T. El-Mezyani, and A. Monti. Power flow control and network stability in an all-electric ship. Proceedings of the IEEE, 103(12) :2355–2380, 2015.
Figure 3- Modèle Simplifié
Besoin de définir les paramètres

## Slide 9
Point de fonctionnement RLC
[1] M. Cupelli, F. Ponci, G. Sulligoi, A. Vicenzutti, C. S. Edrington, T. El-Mezyani, and A. Monti. Power flow control and network stability in an all-electric ship. Proceedings of the IEEE, 103(12) :2355–2380, 2015.
Figure 4 - Modèle Simplifié du bus DC
 | 540 V
 | 170 kW
 | 11,7 mΩ
 | 11,66 µH
 | 583 µF
 | 540 V
 | 170 kW
 | 11,7 mΩ
 | 11,66 µH
 | 583 µF
Figure II- Point de fonctionnement RLC

## Slide 10
III. Optimisation
III.1 Optimisation simple, prise en main
III.2 Optimisation de conception

## Slide 11
Optimisation simple de prise en main : R sans supraconducteur
• Résistance limite calculée analytiquement : Rlim = 14.04 mΩ
• On recherche le même résultat par optimisation
• Contraintes : stabilité du système (fonction isstable.m)
• Avec 50 itérations et 50 individus : Rlim = 13.7 mΩ

## Slide 12
Stabilité
Figure 5 - Simulations numériques pour différentes valeurs de résistance

## Slide 13
Intérêt du supraconducteur
Superconductive Power Filter
Augmenter la résistance seulement en cas d’instabilité (Pdemandée> Plim)
N’influence pas le rendement en conditions nominales
Figure 6 – Modèle simplifié avec filtre ScPF

## Slide 14
Modèle Matlab SimuLink
Some text
in 10 pt (for references)

## Slide 15
Effet du supraconducteur sur la stabilité
Figure 7 – Stabilité du système après l’ajout du supraconducteur

## Slide 16
Optimisation de conception : Rshunt contre nt.Lt
• Domaine :
• Paramètres fixes : R, L, C, Ve, Pref

## Slide 17
Obtention du Front de Pareto
Résultat pour 100 individus, 100 générations (1,5h de calculs sur laptop) : 80 points
Figure 8 – Front de Pareto obtenu lors de notre optimisation
B
A
C

## Slide 18
Analyse de 3 points du front
A
B
C
A
B
C

## Slide 19
III. Simulations et résultats
III.1 Optimisation OPEX/CAPEX
III.2 Optimisation alpha/CAPEX
III.3 Analyse de points

## Slide 20
Formulation du problème : OPEX/CAPEX
Domaine :
Opex : avec
Paramètres fixes : R, L, C, Ve, Pref

## Slide 21
Prix de la résistance par m :
Donc
Prix du supraconducteur par m :
Fonction CAPEX

## Slide 22
Obtention du Front de Pareto
Résultat pour 100 individus, 100 générations (2h de calculs sur laptop) : 116 points
A
B
C

## Slide 23
Analyse des trois points du front
Rsh = 5.11e-4 Ω
Lt = 15 m
nt = 1
Convergence du système
Puissance à la charge égale à celle recherchée (170.5 kW)
Température augmente mais ne diverge pas
A
B
C

## Slide 24
Formulation du problème : alpha/CAPEX
Domaine :
alpha : facteur de puissance
Paramètres fixes : R, L, C, Ve, Pref

## Slide 25
Obtention du Front de Pareto
Résultat pour 100 individus, 25 générations (2h de calculs sur laptop) : 70 points
A
B
C

## Slide 26
Analyse des trois points du front
Rsh = 5.11e-4 Ω
Lt = 15 m
nt = 1
Convergence du système
Puissance à la charge égale à celle recherchée (170.5 kW)
Température augmente mais ne diverge pas
C
B
A
A
B
C

## Slide 27
V. Améliorations et conclusion

## Slide 28
Améliorations
Contrainte de stabilité exponentielle :
  - Permet d’assurer la convergence en un temps suffisamment court
- Difficultés à exprimer cette contrainte numériquement
Améliorer la vitesse d’exécution : parallélisation par exemple
Chercher des ensembles de valeurs réelles pour nos paramètres

## Slide 29
Conclusion

## Slide 30
Merci !

## Slide 31
Références
[1] | C. Wang, J. Chen, J. Chen. Investigation on the selection of electric power system architecture for future more electric aircraft. IEEE Transactions on Transportation Electrification, 4(2) :563–576, 2018.
[2] | O. Langlois, E. Foch, " De l’avion plus électrique à l’avion tout électrique : état de l’art et prospective sur les réseaux de bord," Journal sur l’enseignement des sciences et technologies de l’information et des systèmes, Volume 4, Hors-Série 1, 1 (2005)
[3] | Pengfei Tu Tianyang Zhao Qianwen Xu, Yan Xu and Peng Wang. Systematic reliability modeling and evaluation for on-board power systems of more electric aircrafts. IEEE Transactions on Power Systems, 34(4) :3264–3273, 2019.
[4] | M. Cupelli, F. Ponci, G. Sulligoi, A. Vicenzutti, C. S. Edrington, T. El-Mezyani, and A. Monti. Power flow control and network stability in an all-electric ship. Proceedings of the IEEE, 103(12) :2355–2380, 2015
[5] | Q. Xu, P. Wang, J. Chen, C. Wen and M. Y. Lee, "A Module-Based Approach for Stability Analysis of Complex More-Electric Aircraft Power System," in IEEE Transactions on Transportation Electrification, vol. 3, no. 4, pp. 901-919, Dec. 2017, doi: 10.1109/TTE.2017.2695886.